Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach –Montaż kotła WR 1     
                        wraz z instalacją odpylania

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/273/WI/86/2018

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miejska Ciepłownia Koluszki,

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

dz. ew. nr 1335/1, obr. 5 m. Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – Montaż kotła WR 1 wraz z instalacją odpylania w tym:

- Sporządzenie projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskanie wszelkich uzgodnień,

- Prace budowlane, w szczególności: adaptacja istniejącego fundamentu po kotle WR25, adaptacja istniejącego leja węglowego.

- Dostawa i montaż kotła o mocy cieplnej 1,0 MW (16 bar, 150 (C) (maksymalna moc trwała 1,2 MW)

- Demontaż istniejącej instalacji odpylania

- Dostawa i montaż instalacji odpylania (< 100 mg/Nm3 przy 6% O2)

- Włączenie kotła w istniejący układ ciepłowni.

- Ruch próbny 72H, odbiór UDT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  W dokumentacji projektowej wskazano przykładowe wyroby budowlane z jakich możliwe będzie wykonanie przedmiotu zmówienia.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45331110-0 | Instalowanie kotłów |

- Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

- Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.